Учитель Малько ВВ

Дата  14.12.2016

Клас  8 В

Урок № 25.

Тема. Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів.

Мета уроку: пояснити застосування закону збереження та перетворення енергії в теплових двигунах; пояснити принцип дії теплових двигунів; розвивати інтерес учнів до вивчення фізики, показати їм практичну значущість набутих знань; екологічні аспекти використання теплових двигунів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання та наочність: модель теплової машини, прилад для демонстрації перетворення теплової енергії в механічну.

Відеофрагмент: збільшення тиску газу з підвищенням температури; самозаймання з підвищенням тиску; Принцип роботи ДВЗ, парової турбіни, реактивного двигуна; роторний двигун; принцип роботи чотирьохтактного двигуна.

Хід уроку.

- Організаційний етап.

- Перевірка домашнього завдання.

- Актуалізація опорних знань.

Запитання для фронтального опитування:

- Як змінюється тиск газу з підвищенням температури?

Анімація: нагрівання газу.

- Як змінюється температура газу з підвищенням тиску?

Відеофрагмент: самозаймання.

- Сформулюйте закон збереження енергії?

Дослід з перетворення теплової енергії в механічну.

- Наведіть приклади відомих вам видів теплових машин.

- Наведіть приклади відомих вам пристроїв в яких використовується тепловий двигун.

- Вивчення нового матеріалу.

Тепловий двигун – це машина, у якій внутрішня енергія палива частково перетворюється на механічну енергію.

Види теплових двигунів: парова (газова) турбіна; двигун внутрішнього згоряння; реактивний двигун.

Перетворення енергії в теплових двигунах: за згоряння внутрішня енергія палива перетворюється на внутрішню енергію нагрітої пари або газу; розширюючись, пара або газ виконує роботу, при цьому внутрішня енергія пари (газу) частково переходить у механічну енергію.

На моделі ДВЗ розглянути основні деталі та принцип роботи.

- Закріплення нових знань і вмінь

Що називають тепловими машинами?

З яких конструктивних елементів складається теплова машина?

Анімація: робота двигуна.

Опишіть принцип дії теплового двигуна.

Анімація: робота чотирьохтактного двигуна.

Які екологічні проблеми пов’язані з використанням теплових двигунів?

- Підбиття підсумків уроку

- Коментар домашнього завдання

Підручник В.Г.Бар'яхтар «фізика 8»

§§ 16,17,18 прочитати.